SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Augustówce

Nazwa  nadana zamówieniu:

Poprawa warunków funkcjonowania otoczenia Szkoły podstawowej jako centrum integracji społecznej i wzmacniania więzi międzypokoleniowych wśród mieszkańców w tym poprzez urządzenie i wyposażenie ogólnodostępnego placu zabaw – I część.

CPV 45112723 – 9.

Inwestor zamówienia:

Urząd Gminy w Osiecku,  08-445 Osieck , ul. Rynek  1

Projektant

Karolina Zowczak, Trzcianka 74, 08-470 Wilga

Osieck, lipiec 2011r.

1.       Zagadnienia ogólne.

  - Wprowadzenie.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem

Placu Zabaw w Augustówce przy ul. Kolejowej 1  na teren

rekreacyjno – zabawowy określa następujące wymagania w  zakresie:

- właściwości materiałów

- sposobu i jakości wykonania robót

- odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi.

  - Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana została na podstawie:

- projektu technicznego

- przedmiaru robót

- wizji lokalnej w terenie

- uzgodnień z Zamawiajacym.

  - Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót związanych z niniejszą inwestycją musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – budowlanym oraz prawnym na dzień realizacji zadania inwestycyjnego, zarówno dotyczących całości inwestycji, jaki i samych technologii wykonywania robót.

Szczególna uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wymogów władz samorządowych i administracyjnych.

1.4.   Wymagania ogólne dotyczące przepisów prawa budowlanego.

Wykonywanie robót, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do podstawowych obowiązków Wykonawcy.

  - Dokumentacja projektowa.

Wykonawca robót , przed przekazaniem dokumentacji do realizacji,  winien sprawdzić dokumentację techniczno – projektową   pod względem możliwości technicznych realizacji zadania zgodnie z przepisami BHP, stosowaniem materiałów i urządzeń zgodnych ze specyfikacją techniczną dokumentacji projektowej.

  - Zmiany rozwiązań projektowych i materiałowych.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od dokumentacji techniczno – projektowej w żadnym wypadku nie mogą powodować obniżenia wartości jakościowych, zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia kosztów eksploatacji oraz zmian funkcjonalnych zaprojektowanych rozwiązań projektowych.

W trakcie realizacji zadania inwestycyjnego nie dopuszcza się wprowadzenia zmian poza następującymi przypadkami:

- gdy wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie

- gdy zaprojektowane rozwiązanie posiada istotne wady i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników

Decyzje o wprowadzonych zmianach winny być dokonane wyłącznie na piśmie i zaakceptowane przez Inwestora oraz projektanta przedmiotowej dokumentacji projektowej.

1.7.   Dokumentacja projektowa, polskie normy i inne przepisy oraz wymagania.

Inwestycja winna spełniać wymagania określone w:

- dokumentacji techniczno – projektowej

- przepisach techniczno – budowlanych ( Prawo Budowlane )

- Polskich Normach PN – EN 1176, PN – EN 1177

- aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

  - Odbiór robót.

Podstawą odbioru robót będzie:

- pisemne zgłoszenie Wykonawcy o terminie planowanego zakończenia robót

- dokumentacja powykonawcza

- posiadanie certyfikatów uprawniające do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa  tzw. certyfikaty bezpieczeństwa B na urządzenia zabawowe

- aprobaty techniczne i inne dokumenty  normujące wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- uporządkowanie terenu realizacji zadania

  - Potwierdzenie dokonania pozytywnego odbioru robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót, ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora, Użytkownika i Wykonawcy.

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i

wystawienia faktury VAT za zakończone i odebrane roboty.

2.   Roboty  ziemne.

2.1. Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  ziemnych wykonywanych ręcznie.

2.2. Materiał:

- Ziemia urodzajna

2.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, szpadle, grabki

- Taczka

2.4.  Transport:

- Samochód samowyładowczy

- Samochód skrzyniowy

2.5.  Wykonanie, zakres robót:

W celu wykonania robót  zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Placu Zabaw w Augustówce przy ul. Kolejowej 1 należy wykonać

następujące roboty ziemne:

- nawiezienie i rozplantowanie ziemi urodzajnej  grubości 15 cm w miejsca montażu nowych urządzeń zabawowych celem wyrównania terenu o pow.  ok. 100 mkw.

2.6.  Odbiór materiałów.

Odbiór ziemi urodzajnej przy dostawie na teren zadania inwestycyjnego bezpośrednio przed rozładunkiem na placu.

2.7.  Odbiór robót.

Odbiór końcowy – robót,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych, odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie zgłoszenia Wykonawcy robót .

3.    Roboty montażowe.

3.1.  Wstęp.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót montażowych urządzeń zabawowych, rekreacyjnych i uzupełniających elementów małej architektury.

3.2. Materiał:

3.2.1.  Zestaw zabawowy wielofunkcyjny - 1 szt.,  składający się z :

- wieży o konstrukcji drewnianej wykonanej z belek z  drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 Ø 120 mm z  dachem dwuspadowym wykonanym z w kolorze RAL 2004 oraz  zjeżdżalnią z tworzywa sztucznego o dł. 220 cm w kolorze RAL 5015, przy zjeżdżalni ułożyć płyty amortyzujące upadek o wym. 0,5 x 0,5 m – 4 szt.

- przejścia pomiędzy dwoma wieżami o charakterze drewnianego pomostu ruchomego wykonanego z lin oraz listew z drewna oraz barier uchwytowych

- wieży o konstrukcji drewnianej  wykonanej z belek z drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 o Ø 120 mm z  dachem dwuspadowym w kolorze RAL 2004 , z trapem wejściowym o szerokości 100 cm

Przejście

- wieży o konstrukcji drewnianej wykonanej z belek z  drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 Ø 120 mm z  dachem dwuspadowym wykonanym z w kolorze RAL 2004 z drabiną poziomą o  konstrukcji drewnianej  z metalowymi elementami konstrukcyjnymi „rączkami” zabezpieczonymi przed korozją metodą malowania proszkowego. Pod drabiną poziomą ułożyć płyty amortyzujące upadek o wym. 0,5 x 0,5 m – 3 szt.

- huśtawki pojedynczej, o konstrukcji drewnianej wykonanej z belek z drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 o Ø 120 mm. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm, w górnej części zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha. System mocowania do poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej nie wymagającej konserwacji o siedzisku typ opon.

- podłogi wykonane są ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej.

- boczne ścianki drewnianych wieżyczek  oraz podestu łączącego wypełniono płytami z laminatu  wysokociśnieniowego w kolorach RAL  1021.

- wszystkie belki konstrukcyjne zamontowane w podłożu za pomocą kotw stalowych (120 mm) posiadających ocynk ogniowy.

- wszystkie elementy wystające takie jak śruby, nakrętki oraz szczyty belek zabezpieczone zaślepkami plastykowymi, zwiększającymi bezpieczeństwo.

3.2.2.Drewniana huśtawka podwójna z drabinką dla maluchów – 1 szt.

Wykonana z belek z  drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 Ø 120 mm. Zawieszenie wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej średnicy 6 mm, w górnej części zakończone krętlikami zapobiegającymi skręcaniu się łańcucha. System mocowania do poprzeczki górnej wykonany jest z teflonu oraz stali nierdzewnej nie wymagającej konserwacji. Siedzenie  kubełkowe dla maluchów – 1 szt, drugie typ deska. Drabinka dwustronna z konstrukcją z belek z  drewna sosnowego impregnowanego metodą ciśnieniową w klasie 4 Ø 120 mm. Elementy konstrukcyjne „rączki” metalowe posiadające ocynk ogniowy malowane proszkowo w kolorze RAL 5015

3.2.3. Domek – 1 szt.

Konstrukcja domku z profilu zamkniętego 60x60 mm. Dach (kolor RAL 2004) i ściany ze sklejki wodoodpornej 10 mm laminowanej kolorowym tworzywem w kolorze RAL 1021). 2 ławeczki ze skleki wodoodpornej 18 mm w kolorze RAL 6018.  Długość 1,15 m, szerokość 1,3 m, wysokość 1,6 m. przed domkiem ułożyć płyty amortyzujące upadek o wym 0,5 x 0,5 m – 3 szt.

3.2.4.Karuzela platformowa z siedziskami – 1 szt..

Konstrukcja karuzeli wykonana z rur stalowych ((57,(30) i blachy łezkowej (4 mm. siedzisko karuzeli wykonane z żywicy epoksydowej w kolorze RAL 2004, kierownica wykonana ze stali nierdzewnej, element obrotowy osadzony na łożyskach zamkniętych nie wymaga konserwacji, całość ocynkowana ogniowo oraz pomalowana lakierem akrylowym  w kolorze RAL 5015. Śr. 1,6 m

3.2.5.Bujak - Sprężynowiec - Konik – 1 szt.

Wykonane ze sklejki wodoodpornej  grubości 20 mm laminowanej kolorowym tworzywem,   związane trwale z betonowym bloczkiem fundamentowym za

pomocą stalowej sprężyny średnicy 21 cm malowanej proszkowo. Zabawka ma być wykonana z elementach w minimum trzech kolorach.

3.2.6 Ławka – 4 szt.

Ławka bezoparciowa wolnostojąca, dł. 195 cm . Dwa cokoły ławkowe żelbetowe, siedzisko drewniane przykręcane śrubami do cokołu Kolor RAL 8004. 1 szt. umieszczona zostanie na placu zabaw, pozostałe trzy szt. umieszczone zostaną na placu apelowym.

3.2.7 Kosz – 2 szt.

Kosz betonowy wolnostojący z wyjmowanym kubłem metalowym ocynkowanym ogniowo, poj. 40 l. Jedna szt. umieszczona zostanie na placu zabaw, druga zlokalizowana zostanie na placu apelowym.

3.2.8 Regulamin – 1 szt.

Na placu zabaw winien zostać umieszczony regulamin placu zabaw jako piktogram graficzny i opisowy

3.2.9. Stojak na rowery – 1 szt.

Stojak rowerowy wolnostojący, zapewniający miejsce na minimum 10 rowerów, wykonany z rur stalowych malowanych ……

3.3.  Sprzęt i maszyny:

- Łopaty, kilofy, łomy, grabki

- Poziomice,

- Młotki

- Klucze specjalistyczne

- Wiertarki i wkrętarki

- Ubijaki i zagęszczarki

- Taczka

3.4.  Transport:

- Samochód skrzyniowy

- Samochód samowyładowczy

3.5.  Wykonanie i  zakres robót.

Urządzenia zamontować zgodnie z projektem zagospodarowania terenu .

Montażu dokonać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa.

Miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed możliwością przebywania na obszarze prowadzenia robót osób niepowołanych.

Montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy.

Podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia.

Montaż urządzeń poz. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.8 dokonać w gruncie za pomocą kotw stalowych (120 mm) posiadających ocynk ogniowy.

Montaż urządzeń  poz. 3.2.3, poz. 3.2.4 i poz.  3.2.5.  dokonać w gruncie na prefabrykowanych fundamentach żelbetowych.

3.6.  Odbiór materiałów.

Należy sprawdzić:

- Zgodność ilościową i jakościową dostarczonych urządzeń  z wytycznymi  projektu

- Zgodność danych techniczny elementów składowych, całych urządzeń bądź gotowych wyrobów, z dokumentacją projektową, a w szczególności zastosowane przekroje, średnice i grubości ścianek elementów składowych

- Zgodność kolorystyki urządzeń oraz wykonanie powłok malarskich i zabezpieczenia a/k.

4.  Odbiór końcowy  robót.

Odbiór końcowy – roboty odbiera komisja powołana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych.

Odbiór końcowy –  roboty,  na podstawie dokumentacji projektowej i przepisów związanych odbiera komisja powołana przez Inwestora na zgłoszenia Wykonawcy robót.

Inwestor na  pisemny wniosek - zgłoszenie Wykonawcy o terminie  planowanego

zakończenia robót ustala termin odbioru końcowego robót i zwołuje komisję

odbiorową.

W skład komisji wchodzą przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy.

Komisja ma obowiązek sprawdzenia:

- zgodności zrealizowania zadania z dokumentacją projektową ( bez zmian )

- zachowania stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń

- przestrzegania zaleceń instrukcji montażu poszczególnych urządzeń

- certyfikatów uprawniających do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa B tzw. certyfikaty bezpieczeństwa, atestów i deklaracji zgodności na zastosowane wyroby i urządzenia

- posiadania aprobat technicznych i innych dokumentów  normujących wprowadzanie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie

- czy nastąpiło uporządkowanie terenu realizacji zadania

- czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodował zniszczeń mienia i terenu w granicach placu budowy

Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporządzą protokół odbioru końcowego

robót  i podpisuje go.

Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia robót i  wystawienia faktury VAT za

zakończone i odebrane roboty

Po sporządzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokółu odbioru końcowego robót

komisja  dopuszcza  przedmiotowy teren do użytkowania.

Osieck, lipiec 2011 r.                                                                   Opracowała:

inż. Karolina Zowczak