MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

„Przebudowa drogi gminnej nr 270509W

w miejscowości Lipiny”

|  | CZĘŚĆ 1 – | OPISOWA Opis techniczny |
| --- | --- | --- |
|  | CZĘŚĆ 2 – | RYSUNKOWA |

SPIS TREŚCI

1	Podstawa opracowania	3

2	Przedmiot i zakres opracowania	3

3	Stan istniejący	3

3.1	Istniejący teren	3

3.2	Stan istniejącej nawierzchni	4

4	Projektowane rozwiązania techniczne	4

4.1	Założenia projektowe	4

4.2	Rozwiązania wysokościowe	4

4.3	Projektowana nawierzchnia jezdni i poszerzenia:	4

4.4	Pobocza	4

6	Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót	5

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Urzędu Gminy;

- Mapa zasadnicza wraz z uzbrojeniem podziemnym;

- Wytyczne przekazane przez przedstawiciela Urzędu Gminy,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999r.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000r.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463),

- Inwentaryzację stanu istniejącego.

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowlanych w ramach przebudowy drogi gminnej nr 270509W w miejscowości Lipiny polegającej na:

- Poszerzeniu istniejącej asfaltowej nawierzchni jezdni od km 0+650 do km 0+800;

- Remoncie istniejącej nawierzchni jezdni od km 0+000 do km 0+650;

- Przebudowie poboczy ziemnych;

- Budowie kanału technologicznego wg odrębnego opracowania do wykonania w drugim etapie przebudowy.

Na odcinku 800m na drodze gminnej nr 270509W w m. Lipiny na terenie gminy Osieck.

# Stan istniejący

## Istniejący teren

Teren objęty obszarem opracowania w całości położony jest w miejscowości Lipiny w powiecie Otwockim na działce o numerze ewidencyjnym 18. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej położony jest pomiędzy końcem nawierzchni asfaltowej zjazdu z drogi powiatowej, a końcem długości istniejącej nawierzchni asfaltowej przedmiotowej drogi gminnej. Najbliższe otoczenie drogi stanowi zabudowa zagrodowa.

## Stan istniejącej nawierzchni

W chwili obecnej droga gminna nr 270509W posiada nawierzchnię asfaltową o zmiennej szerokości jezdni od 5,00m do 5,50 m i nieregularnej krawędzi. Nawierzchnia jezdni drogi gminnej wykazuje liczne nierówności spowodowane jej nadmierną eksploatacją. Brak równości podłużnej i poprzecznej przyczynia się do zwiększonej emisji hałasu, obniża komfort jazdy i stan bezpieczeństwa zarówno pojazdów jak i pieszych.

# Projektowane rozwiązania techniczne

## Założenia projektowe

Szerokość jezdni drogi gminnej po planowanej przebudowie będzie wynosiła 5,50m. Droga gminna będzie posiadała jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach.

Szczegóły dotyczące geometrii projektowanych elementów drogi oraz informacje dotyczące tyczenia osi jezdni przedstawione zostały na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.

## Rozwiązania wysokościowe

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego drogi gminnej jej przebudowa zakłada odzwierciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny nawierzchni zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako obustronny (daszkowy) w wysokości 2%.

## Projektowana nawierzchnia jezdni:

- 3cm    warstwa ścieralna z AC11S

- 4cm (100 kg/m2) warstwa wyrównawcza z AC16W

- siatka z włókna szklanego 50/50

- istniejąca nawierzchnia asfaltowa

Projektowana konstrukcja jezdni na poszerzeniu:

- 3cm    warstwa ścieralna z AC11S

- 4cm (100 kg/m2) warstwa wyrównawcza z AC16W

- siatka z włókna szklanego 50/50

- 20cm podbudowa betonowa z betonu C 8/10

- 10cm warstwa odsączająca z piasku

## Pobocza

Obustronne pobocza o stałej szerokości 75cm, wykonane będą z jednej warstwy kruszywa 0-31,5 grubości 7cm o spadku poprzecznym 8% w kierunku zewnętrznym od osi jezdni.

Szczegóły konstrukcyjne nawierzchni jezdni oraz poboczy przedstawione zostały na rys. nr 3 Przekrój normalny.

# Warunki bezpieczeństwa prowadzenia robót

Przy realizacji obiektu i późniejszej jego eksploatacji należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp, podanych w zarządzeniach:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz. U. Nr 147 poz. 1229 z 2002r/,

- Rozporządzenie MSW z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. Nr 92, poz. 460 i Nr 102 
z 1995r. poz. 507/,

- Rozporządzenie M.K. oraz MGTiOŚ z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie BHP przy robotach drogowych i mostowych /Dz. U. Nr 7 poz. 30/,

- Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28 czerwca 1972r. w sprawie BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych /Dz. U. Nr 13 poz. 93/.

Opracował:

CZĘŚĆ 2 - RYSUNKOWA

| Numer rysunku | Numer arkusza | Przedmiot rysunku | Skala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Plan orientacyjny | 1:10 000 |
| 2 |  | Plan sytuacyjny | 1:500 |
| 3 |  | Przekrój normalny | 1:250 |